## Slide 1: 行动导向的教学方法（III）
清华大学i.Center 王德宇

## Slide 2: 课程概要
导引（8:30-9:00）
前：团队策略、团队研讨方法（9:00-11:15）
  团队协作阶段、635方法、小组提名法
中：项目进度控制（13:30-14:45）
  任务分解、甘特图、关键路径法、动态项目控制
  问题分析工具：五问法
后：质量管理工具（15:15-16:30）
  帕累托图、管制图、因果图（鱼骨图）

## Slide 3: 问题分析与质量控制工具

## Slide 4: 从一起事故说起……
2013年5月24日，伦敦希思罗机场
英国航空公司空中客车A319-131*

## Slide 5: 从一起事故说起……
2013年5月24日，伦敦希思罗机场
英国航空公司空中客车A319-131

## Slide 6: 问题分析
1. 为何出现风扇整流罩脱落？
……

## Slide 7: 问题分析
1. 为何出现风扇整流罩脱落？
……
因为整流罩与风扇前缘存在缝隙，气流导致整流罩脱落

## Slide 8: 问题分析
2. 为何整流罩与风扇前缘存在缝隙？
……

## Slide 9: 问题分析
2. 为何整流罩与风扇前缘存在缝隙？
……
因为整流罩锁扣手柄未锁紧

## Slide 10: 问题分析
3. 为何整流罩锁扣手柄未锁紧？
……

## Slide 11: 问题分析
3. 为何整流罩锁扣手柄未锁紧？
……
因为未检查出非锁紧状态

## Slide 12: 问题分析
4. 为何未检查出非锁紧状态？
……

## Slide 13: 问题分析
4. 为何未检查出非锁紧状态？
……
因为机组未按飞行前地面检查标准流程的规定，对整流罩锁扣手柄进行巡视

## Slide 14: 问题分析
5. 为何机组未按飞行前地面检查标准流程的规定，对整流罩锁扣手柄进行巡视？
……

## Slide 15: 问题分析
5. 为何机组未按飞行前地面检查标准流程的规定，对整流罩锁扣手柄进行巡视？
……
因为锁扣手柄位于整流罩下方，巡视时不易观察

## Slide 16: 问题分析
5. 为何机组未按飞行前地面检查标准流程的规定，对整流罩锁扣手柄进行巡视？
……
因为锁扣手柄位于整流罩下方，巡视时不易观察
且，地勤人员检修发动机的操作被打断，在未锁紧手柄的情况下离岗

## Slide 17: 问题分析
5. 为何机组未按飞行前地面检查标准流程的规定，对整流罩锁扣手柄进行巡视？
……
因为锁扣手柄位于整流罩下方，巡视时不易观察
且，地勤人员检修发动机的操作被打断，在未锁紧手柄的情况下离岗
且，地勤人员返回时走错机位，回到另一架飞机继续检查

## Slide 18: 问题分析过程回顾——五问法“5 Whys”
1. 为何出现风扇整流罩脱落？
2. 为何整流罩与风扇前缘存在缝隙？
3. 为何整流罩锁扣手柄未锁紧？
4. 为何未检查出非锁紧状态？
5. 为何机组未按飞行前地面检查标准流程的规定，对整流罩锁扣手柄进行巡视？
因为锁扣手柄位于整流罩下方，巡视时不易观察
且，地勤人员检修发动机的操作被打断，在未锁紧手柄的情况下离岗
且，地勤人员返回时走错机位，回到另一架飞机继续检查

## Slide 19: 五问法“5 Whys”
针对流程的失效进行发问
多人共同探讨，找到不同原因
存在多个原因时，关注流程原因
深挖根源，不要停在第五个问题
只针对简单问题，复杂问题用其他工具
错误在流程，不在人

## Slide 20: 原因结果图（鱼骨图）

## Slide 21: 问题的因果分析
通常用于
  寻找问题的起因
  定义影响因素
工程领域
  人（People）
  机（Machines/Equipment）
  料（Materials）
  法（Methods/Processes）
  环（Environment）
  测（Measurements）

## Slide 22: 实操演练
英航空客A319风扇整流罩脱落事件分析
  通过因果图来描述事件发生的各类原因，并找到相应解决措施

## Slide 23
整流罩脱落
人
物料
环境
机器
方法
测量
疏忽
疲劳
不了解流程
无责任感
整流罩缺少反触发警报
锁扣手柄位置不利于巡视
手柄未锁止时无明显特征
缺少检修完毕审核流程
缺少机械师临时离岗程序
轮班制度中缺少必要休息
培训不足
培训认证考核不足
整流罩材料抗拉伸能力不足
油料管抗冲击强度不足
照明不足
机位标示不足
缺少整流罩状态的测量

## Slide 24: 帕累托图
教学质量评价中对学生反馈的分析

## Slide 25: 对关键因素的识别
对统计数据的分析
  将各因素所占比例依次排序
  帮助识别主要贡献的因素
帕累托图往往体现出二八原则
  20％的因素贡献了80％的结果

## Slide 26: 关于教学的例子
Chart: 
| 自主设计的比例较低 | 动手操作环节少 | 原理讲解不足 | 没有休息时间 | 内容过时 | 难以理解
学生反馈 | 27 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1
列1 | 0.49091 | 0.74545 | 0.89091 | 0.94545 | 0.98182 | 1
收集学生对课程的评价
进行汇总统计
将相近的条目合并统计
列出关键因素

## Slide 27: 管控图
对个体状况的持续监控

## Slide 28: 对群体数据持续的监控
过程管理中的应用
  对产出结果的一个指标进行检测
  或基于历史数据监测一个过程的产出
  出现超界值时报警，检视过程发现问题
主要参数
  中线：统计值的平均值
  标准误：标准差/数据量的平方根
  上/下控制界：平均值±3倍标准误
  上/下预警界：平均值±2倍标准误

## Slide 29: 关于教学的例子
Chart: 装配完成时间
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0
装配完成时间 | 52 | 50 | 47 | 46 | 47 | 49 | 48 | 50 | 46 | 51 | 49 | 48 | 54 | 52 | 48 | 48 | 51 | 52 | 47 | 46 | 50 | 48 | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 46 | 51 | 46 | 46 | 47
中线 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
上控制界 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
下控制界 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
统计学生完成产品组装环节的时间
根据以往数据进行统计分析，确定参数
识别超限个体
异常点（outlier）

## Slide 30: 小结
课前
团队建立与发展阶段
团队研讨方法
课上
任务分解
课后
分析问题
教学质量评估
635
小组提名法
计划制定、甘特图
动态项目控制
五问法
因果图（鱼骨图）
帕累托图
管控图

## Slide 31: 谢谢大家！