## Slide 1: 精雕机（高精度数控铣床）
学习、实践与自主制作

## Slide 2: 目录
建模及加工路径编译软件学习 120’
  讲解——三维建模 30’ 09:30-10:00
  加工工件设计 60’ 10:00-11:00
  讲解——加工路径编译 10’ 11:00-11:30
  路径编译及文件传递20’
精雕机操作讲解及工件加工 180’
  讲解——机床初始化配置 5’ 13:30-13:35
  讲解——工件装卡 5’ 13:35-13:40
  讲解——分中对刀 20’ 13:40-14:00
  数控加工 120’ 14:00-16:00
  工件卸载 5’ 16:00-16:05
  产品装配及调试 25’ 16:05-16:30

## Slide 3: 数控加工流程
建立数字模型
编译加工指令
执行加工指令
设计及制图
O0088
N10 G54 G90 G00 X0
Y0 Z30
N20 S500 M03
N30 G81 X-10.0 Y-10.0 Z-3.0 R3 F200
N40 Y10.0
N50 X10.0
N60 Y-10.0
N70 G00 Z30

## Slide 4: 铣削加工
区域加工（加工平面）
  确定加工区域
  确定加工深度
分层行切粗加工（组合形面加工）
  确定所有加工表面

## Slide 5: 建模基本操作
建模工具软件演示

## Slide 6: 数控加工流程
建立数字模型
编译加工指令
执行加工指令
设计及制图
O0088
N10 G54 G90 G00 X0
Y0 Z30
N20 S500 M03
N30 G81 X-10.0 Y-10.0 Z-3.0 R3 F200
N40 Y10.0
N50 X10.0
N60 Y-10.0
N70 G00 Z30

## Slide 7: 精雕机加工流程——设计及加工指令编译
图形聚中（菜单栏：变换-图形聚中），使工件与机床标定的零件坐标保持一致
编译加工指令
  按照指定参数，将数字模型编译成机床实际加工过程的指令
  主要参数
    加工方式 及 选用刀具
    刀路重叠 及 加工余量
    主轴转速 及 进给量
    吃刀深度 等
  生成加工路径时需要在机床设置信息里选择JD50系统，并取消输出样条
【延伸知识】
数字化建模是当今最常用的加工辅助工具。通过CAD、CAM系统，配合实际制造，可以实现精确的工件加工定义、加工仿真、虚拟装配等。

## Slide 8: 编译加工指令
深度范围 - 加工深度 = 0.1
路径间距 - 路径间距 = 0.3/0.1
下刀方式 - 下刀方式 = 沿轮廓下刀
操作设置 - 冷却方式 = 关闭
加工图形 - 编辑加工域 【点击设置】

## Slide 9: 编译加工指令
几何形状
选择4号-锥度平底 0.5
走刀速度
主轴转速 = 12000
进给速度 = 3

## Slide 10: 编译加工指令

## Slide 11: 数控加工流程
建立数字模型
编译加工指令
执行加工指令
设计及制图
O0088
N10 G54 G90 G00 X0
Y0 Z30
N20 S500 M03
N30 G81 X-10.0 Y-10.0 Z-3.0 R3 F200
N40 Y10.0
N50 X10.0
N60 Y-10.0
N70 G00 Z30

## Slide 12: 安全操作须知
1. 正确穿着防护服
Stick to this and don’t try those dumb ways to die…

## Slide 13: 安全操作须知
主轴运转时，操作台推拉门必须关闭！
  以下情形可开门操作：
  分中、定位时，主轴停转情况下
养成先试切再运行的好习惯
  执行程序或执行MDI指令时，必须先进行手轮试切
  观察加工位置正确、程序运行正常后，再取消手轮试切使程序自动运行
装卡材料时一定要牢固，必须做到“装实、装正、装平”
  严禁在材料悬空的地方进行加工
加工金属时必须加切削液，切削液必须冲到刀具上
加工过程中严禁伏在加工区域进行观察，严禁用手直接触碰加工表面。谨防异物入眼及高温烫伤！
请监督身边的每一个人，包括教师，一旦出现违反规程的操作及时指出

## Slide 14: 精雕机结构及原理（以北京精雕Carver600TE_A12E为例）
JD50
数控系统
服务器
三自由度加工区
冷却液箱
对刀仪
主轴制冷机
~10000rpm
20-20000rpm
旋转主轴
伞式刀库
1把刀具
6-8把刀具
0.005mm

## Slide 15: 机床控制面板
1- 显示器
2- 功能按键
3- 字符及系统按键
4- 机床控制按键
5- 急停按钮
6- 主轴转速、进给速度
7- 主机电源
1
2
3
2
4
5
6
7

## Slide 16: 机床控制系统（JD50）界面

## Slide 17: 位置（POS）界面
查看刀具绝对坐标
查看机床运转参数
  运行时间
  加工时间
  实际进给
  实际转速
  装载刀具 等

## Slide 18: 精雕机加工流程——机床执行加工指令
机床初始化配置
  回参考点，点击ALL，等待ALL键绿灯灭
  主轴定向，等待主轴定向键绿灯亮
  开启正压吹气和照明
工件装卡
工件位置确定——矩形（圆形）分中
标定起始加工表面——Z平面
  对刀（对于加工过程中使用2把或以上刀具的程序）
数据传输
  将ENG文件拷贝到现场电脑的共享文件夹里
  在精雕机上打开远程共享文件夹中的程序文件
调用、核对、编译、执行程序
  试切、加工、完成加工并卸载工件

## Slide 19: 精雕机加工流程——机床执行加工指令
机床初始化配置
  回参考点
  主轴定向
  开启正压吹气和照明
工件装卡
工件位置确定——矩形（圆形）分中
标定起始加工表面——Z平面
  对刀（对于加工过程中使用2把或以上刀具的程序）
数据传输
  将ENG文件拷贝到现场电脑的共享文件夹里
  在精雕机上打开远程共享文件夹中的程序文件
调用、核对、编译、执行程序
  试切、加工、完成加工并卸载工件

## Slide 20: 精雕机加工流程——机床执行加工指令
机床初始化配置
  回参考点
  主轴定向
  开启正压吹气和照明
工件装卡
工件位置确定——矩形（圆形）分中
标定起始加工表面——Z平面
  对刀（对于加工过程中使用2把或以上刀具的程序）
数据传输
  将ENG文件拷贝到现场电脑的共享文件夹里
  在精雕机上打开远程共享文件夹中的程序文件
调用、核对、编译、执行程序
  试切、加工、完成加工并卸载工件

## Slide 21: 程序（PROG）界面
调用加工路径
编辑加工路径
查看加工路径执行状态
调用预设程序（MDI）
  对刀
  矩形分中
  圆形分中
  铣矩形面 等

## Slide 22: 矩形分中
按下PROG键
按下F7进入MDI界面
按下机床控制按钮MDI键
按下CF7——加载

## Slide 23: 矩形分中
按下CF7——加载
选择：CF5.(系统)矩形分中(分中棒或刀具)
  MDI界面调出程序代码：
    -----------
    00
    (程序功能：矩形分中-分中棒或刀具)
    M98 P8112
    M30
    %
    -----------
  按下程序启动

## Slide 24: 矩形分中
将主轴转速设置为1000
将分中结果存储在G54
后面执行程序时会调用该工件坐标系
点击确定

## Slide 25: 矩形分中
1. 按下手轮，2. 按下程序运行
3. 用手轮将刀具移到工件左侧（X极值）
4. 按下MDI，5. 按下程序运行
重复上述步骤，继续标定
  右侧（X极值）
  前侧（Y极值）
  后侧（Y极值）
标定顺序必须左右成对、前后成对
  左右（右左）——前后（后前）
  前后（后前）——左右（右左）
1
2
标定矩形边缘
3
4
5

## Slide 26: 矩形分中
完成分中

## Slide 27: 精雕机加工流程——机床执行加工指令
机床初始化配置
  回参考点
  主轴定向
  开启正压吹气和照明
工件装卡
工件位置确定——矩形（圆形）分中
标定起始加工表面——Z平面
  对刀（对于加工过程中使用2把或以上刀具的程序）
数据传输
  将ENG文件拷贝到现场电脑的共享文件夹里
  在精雕机上打开远程共享文件夹中的程序文件
调用、核对、编译、执行程序
  试切、加工、完成加工并卸载工件

## Slide 28: 矩形分中
按下PROG键，F7键进入MDI界面
按下机床控制按钮MDI键
按下CF7——加载
选择：CF1.(系统)触碰式对刀仪对刀
  MDI界面调出程序代码：
    -----------
    00
    (程序功能：触碰式对刀仪对刀)
    M98 P8110
    M30
    %
    -----------
  按下程序启动

## Slide 29: 设置工件表面
对刀类型选择单把刀对刀
将单刀-刀具编号改为程序所用刀具号
勾选左上角：标定
将主轴转速设置为1000
点击F7.手轮设置工件表面
按下手轮、程序启动
  用手轮将刀具移到工件表面（Z极值）
按下SET进入设置界面

## Slide 30: 设置工件表面
勾选左上角：标定
将主轴转速设置为1000
点击F7.手轮设置工件表面
1. 按下手轮
2. 按下程序启动
3. 用手轮将刀具移到工件表面（Z极值）
4. 按下SET进入设置界面
1
2
标定工件表面
3
4

## Slide 31: SET（系统设置）界面
查看标定刀具数据
查看标定工件坐标
1. 按下F1进入刀具参数界面
2. 单击程序使用刀具的外型一栏
3. 点击 E2MZ，将当前接触工件表面的刀具位置设置为该刀具的外型(L)
1
2
3

## Slide 32: 精雕机加工流程——机床执行加工指令
机床初始化配置
  回参考点
  主轴定向
  开启正压吹气和照明
工件装卡
工件位置确定——矩形（圆形）分中
标定起始加工表面——Z平面
  对刀（对于加工过程中使用2把或以上刀具的程序）
数据传输
  将ENG文件拷贝到现场电脑的共享文件夹里
  在精雕机上打开远程共享文件夹中的程序文件
调用、核对、编译、执行程序
  试切、加工、完成加工并卸载工件

## Slide 33: 调用程序
按下PROG、按下F2进入程序文本界面
按下编辑键进入编辑状态
点击打开按钮
进入共享文件夹
  在网上邻居中找到Jd-work服务器
  进入精雕云盘共享文件夹
双击打开需要加工的文件
1
3
2

## Slide 34: 调用程序
按下PROG、按下F2进入程序文本界面
按下编辑键进入编辑状态
点击E0打开按钮
进入共享文件夹
  在网上邻居中找到Jd-work服务器
  进入精雕云盘共享文件夹
双击打开需要加工的文件

## Slide 35: 核对程序
程序文本框中检查、核对程序

## Slide 36: 编译、执行程序
编辑后点击CF7——编译
1. 按下程序运行
2. 按下手轮试切
3. 按下程序启动
1
3
2

## Slide 37: 回顾：精雕机加工流程——机床执行加工指令
机床初始化配置
  回参考点
  主轴定向
  开启正压吹气和照明
工件装卡
工件位置确定——矩形（圆形）分中
标定起始加工表面——Z平面
  对刀（对于加工过程中使用2把或以上刀具的程序）
数据传输
  将ENG文件拷贝到现场电脑的共享文件夹里
  在精雕机上打开远程共享文件夹中的程序文件
调用、核对、编译、执行程序
  试切、加工、完成加工并卸载工件