## Slide 1: 精雕机（高精度数控铣床）
学习、实践与自主制作

## Slide 2: 数控加工流程
建立数字模型
编译加工指令
执行加工指令
设计及制图
O0088
N10 G54 G90 G00 X0
Y0 Z30
N20 S500 M03
N30 G81 X-10.0 Y-10.0 Z-3.0 R3 F200
N40 Y10.0
N50 X10.0
N60 Y-10.0
N70 G00 Z30

## Slide 3: 数控铣加工入门常识
数控铣加工是去料加工（把零件以外的不需要的材料去除后产生需要的零件）
  首先要按照零件的最大轮廓确定毛坯尺寸，同时要兼顾装卡位置，必要时加大毛坯尺寸；
  设定主轴转速，根据不同材料以及不同直径刀具要调整主轴转速，一般刀具直径越小需要主轴转速越高，主轴转速越高则表面粗糙度越低，但刀具寿命会降低，双色板一般用15000转/分钟；
  设定进给量，进给量的设定决定了表面粗糙度的高低和刀具的寿命，同时也决定加工时间的长短；
加工分类
  区域加工：常用于加工内腔或凹槽等形状
  轮廓切割：常用于加工外形轮廓
  单线切割：常用于加工图案，刻字等
  孔的加工：可分为钻孔、扩孔和螺纹孔加工
  多轴侧铣加工：4-5轴加工方法，可加工空间
  曲面或雕像

## Slide 4: 精雕机——高性能高精度数控铣床
主轴高转速
  可达20000转/分
重复定位精度高
  可达0.005mm，即5μm
  高于国家标准GB/T 20958.2–2007的要求
    轴线行程500mm以下，精密级立铣床重复定位精度为0.008mm
    轴线行程500-800mm，精密级立铣床重复定位精度为0.010mm
全数字控制，便于进行企业数字化管理
  主控机为定制的Windows XP系统
  具备网络接口，利于部署远程控制系统
三轴数控加工
  有X、Y、Z三个自由度运动，由这三个轴执行加工指令（G代码）控制
  铣刀的切削路径，完成加工。
*图片资料来源：http://www.kohzuchina.com/technology/inspection-system/repeatability/
Notes: 重复定位精度是指机床滑板或大拖板在一定距离范围内（一般为200-300mm）往复运动7次千分表或激光干涉仪检测的精度。
重复定位精度受伺服系统特性、进给系统的间隙与刚性以及摩擦特性等因素的影响，一般情况下，重复定位精度是呈正态分布的偶然性误差，它影响一批零件加工的一致性，是一个非常重要的精度指标。
http://baike.baidu.com/view/1804409.htm

## Slide 5: 身边的精密加工产品
iPhone 5 加工制作——三轴精雕机床加工【视频】
眼镜框架——五轴精雕机床加工【视频】
人工膝关节、乐器——五轴精雕机床加工
涡轮叶片等航空部品部件——五轴精雕机床加工（海外）【视频】
  *图片资料来源：http://www.apple.com

## Slide 6: 精雕机结构及原理（以北京精雕Carver600TE_A12E为例）
JD50
数控系统
服务器
三自由度加工区
冷却液箱
对刀仪
主轴制冷机
~10000rpm
20-20000rpm
旋转主轴
伞式刀库
1-12把刀具
0.005mm

## Slide 7: 精雕加工示范
精雕细琢，从安全开始……

## Slide 8: 基本操作流程（日常标准操作流程）
机床外部橙红色旋钮电源上电
开启电脑
打开Main程序
回参考点，按ALL，按主轴定向，按刀库退回（600型）
启动气压密封
主轴预热（每天早上开机时运行约30分钟）
装卡工件
分中、定Z轴
对刀
运行程序

## Slide 9: 安全使用规范
开机主轴预热，必须带刀柄，如刀柄上没有装卡刀具则必须要将刀柄盖取下，
以免飞出伤人。
主轴运转时，操作台推拉门必须关闭！
  以下情形可开门操作：
  分中、定位时，主轴停转情况下
  手轮试切时
养成先试切再运行的好习惯
  执行程序或执行MDI指令时，必须先进行手轮试切，再点击取消试程序自动运行

## Slide 10: 安全操作须知
主轴运转时，操作台推拉门必须关闭！
  以下情形可开门操作：
  分中、定位时，主轴停转情况下
养成先试切再运行的好习惯
  执行程序或执行MDI指令时，必须先进行手轮试切
  观察加工位置正确、程序运行正常后，再取消手轮试切使程序自动运行
装卡材料时一定要牢固，必须做到“装实、装正、装平”
  严禁在材料悬空的地方进行加工
加工金属时必须加切削液，切削液必须冲到刀具上
加工过程中严禁伏在加工区域进行观察，严禁用手直接触碰加工表面。谨防异物入眼及高温烫伤！
请监督身边的每一个人，包括教师，一旦出现违反规程的操作及时指出

## Slide 11: 安全操作须知
1. 正确穿着防护服
Stick to this and don’t try those dumb ways to die…
不能穿短裤，不能穿凉鞋，头发较长的
同学必须戴工作帽，没戴眼镜的同学必
须戴防护镜。

## Slide 12: 精雕机加工流程——设计及加工指令编译
数字建模
  用标准数字模型的格式描述出需要加工的实体
  选择合适的软件进行建模（模型转译可能会出错，因此制图及指令编译尽量使用同一套软件）
  建模完成后，必须将图形聚中（变换菜单-图形聚中），从而与机床标定的零件坐标保持一致
编译加工指令
  按照指定参数，将数字模型编译成机床实际加工过程的指令
  主要参数
    加工方式 及 选用刀具
    刀路重叠 及 加工余量
    主轴转速 及 进给量
    吃刀深度 等
  生成加工路径时需要在机床设置信息里选择JD50系统，并取消输出样条
【延伸知识】
数字化建模是当今最常用的加工辅助工具。通过CAD、CAM系统，配合实际制造，可以实现精确的工件加工定义、加工仿真、虚拟装配等。

## Slide 13: 精雕机加工流程——机床执行加工指令
数据传输
  将ENG文件拷贝到现场电脑的共享文件夹里
  在精雕机上打开远程共享文件夹中的程序文件
机床初始化配置
  回参考点
  主轴定向
  刀具库退回（600机型）
工件装卡
工件位置确定——矩形（圆形）分中
标定起始加工表面——Z平面
  对刀（对于加工过程中使用2把或以上刀具的程序）
调用、核对、执行程序
  试切、加工、完成加工并卸载工件
【延伸知识】
分布式数控系统DNC是一种利用网络技术进行大规模生产现场管理的手段，在现代制造企业中广泛使用。

## Slide 14: 欲知更多……
……请踊跃提问！

## Slide 15: 附录